## Slide 1: ISO/OSI VS TPI/IP
Mattia Pacchin – mattia@v-research.it

## Slide 2: Stack ISO/OSI
Standard teorico proposto dalla ISO (International Standardization Organization)
Stabilisce l’architettura logica di rete che viene suddivisa in 7 livelli
Segue uno schema logico-gerarchico nella suddivisione dei livelli e prevede l’implementazione di diversi protocolli che, insieme, permettono di gestire tutto il flusso di una comunicazione
Applicazione
Presentazione
Sessione
Fisico
Collegamento Dati
Rete
Trasporto

## Slide 3: Stack TCP/IP
Standard de facto per lo scambio di informazioni in Internet
Il nome è composto dai due principali protocolli che vengono utilizzati dallo stack protocollare: TCP (livello di trasporto) e IP (livello di rete)
4 livelli permettono di eseguire la comunicazione tramite internet
Applicazione
Fisico
Rete
Trasporto
Collegamento Dati

## Slide 4: Stack TCP/IP
Applicazione
Fisico
Rete
Trasporto
Collegamento Dati
Livello | Protocolli | Pacchetto | Implementazione | Indirizzamento
5 | HTTPS, HTTPS, FTP, TLS | Messaggio | SW | Nomi
4 | TCP, UDP, SCTP | Segmento | SW | Porte
3 | IP | Datagramma | SW | Indirizzi IP
2 | Ethernet | Frame | HW | Indirizzi MAC
1 |  | Bit | HW | 

## Slide 5: Incapsulamento
Quando si vuole inviare un’informazione, i dati vengono incapsulati ogni qualvolta passino da un livello al livello sottostante.
L’informazione sarà contenuta nel payload e ogni livello aggiungerà un header al pacchetto che verrà inviato una volta raggiunto il livello fisico
Applicazione
Fisico
Rete
Trasporto
Collegamento Dati

## Slide 6: Error Detection
Può capitare che durante la comunicazione dei pacchetti vengano smarriti, ricevuti con un ordine sbagliato o che arrivino semplicemente a destinazione corrotti
Come posso risolvere il problema?
  Devo implementare degli algoritmi di error checking
  Se uno o più pacchetti presentano degli errori, vengono ritrasmessi
Applicazione
Fisico
Rete
Trasporto
Collegamento Dati

## Slide 7: Livello Fisico
Il livello fisico si occupa della trasmissione di bit grezzi sul canale di comunicazione. I requisiti di progetto devono assicurare che ogni bit trasmesso con valore 1 sia ricevuto ancora con valore 1 e non con valore 0.
Problemi tipici:
  quali segnali elettrici dovrebbero essere usati per rappresentare un 1 e uno 0
  quanti nanosecondi deve durare un bit
  se la trasmissione può avvenire simultaneamente in entrambe le direzioni
  come si stabilisce la connessione iniziale e come viene abbattuta quando entrambe le parti hanno terminato
  quanti contatti deve avere il connettore di rete e quale funzione va assegnata a ciascuno
Le specifiche riguardano per lo più interfacce meccaniche o elettriche e temporizzazione, oltre al mezzo di trasmissione che si trova sotto al livello fisico.
Applicazione
Fisico
Rete
Trasporto
Collegamento Dati

## Slide 8: Livello Data Link
Il compito principale del livello data link (collegamento dati) consiste nel far diventare una trasmissione grezza una linea che appare priva di errori non rilevati.
Esegue questo compito mascherando gli errori reali in modo che il livello di rete non li veda.
L’obiettivo è raggiunto forzando il trasmittente a suddividere i dati d’ingresso in frame (tipicamente qualche centinaio o migliaio di byte) trasmessi sequenzialmente.
Se il servizio è affidabile, il ricevente conferma la corretta ricezione di ciascun frame restituendo un frame di acknowledgment.
Un altro problema che nasce nel livello data link (e nella maggior parte dei livelli superiori) riguarda il modo per evitare che un trasmittente veloce saturi il buffer di un ricevente lento.
Applicazione
Fisico
Rete
Trasporto
Collegamento Dati