## Slide 1: IP exercises
Mattia Pacchin – mattia@v-research.it

## Slide 2: Esercizio 1
Scoprire il nostro indirizzo ip
Scoprire la netmask
Tradurre il nostro indirizzo ip in binario
Scoprire la dimensione di prefisso e suffisso della rete in cui ci troviamo
Scoprire quanti dispositivi si possono connettere al massimo alla rete in cui ci troviamo

## Slide 3: Esercizio 2
Riusciamo a pingare un sito web esterno alla nostra rete?
Riusciamo a pingare il webserver dei nostri compagni di classe?

## Slide 4: Esercizio 3
Conoscendo l’indirizzo ip dei nostri compagni di classe, riusciamo ad intercettare i pacchetti che vengono mandati dai loro pc?
Se comunichiamo coi loro webserver, riusciamo ad intercettare i pacchetti coi messaggi che gli mandiamo?
Quali informazioni riusciamo a comprendere dai pacchetti intercettati?

## Slide 5: Esercizio 4
Proporre un piano di indirizzamento per la rete 172.18.0.0 /16. Le sottoreti di cui necessita l’organizzazione sono:
1 rete da 1000 host
1 rete da 800 host
1 rete da 700 host
1 rete da 500 host
1 rete da 400 host
1 rete da 100 host
1 rete da 60 host
2 reti da 12 host
1 rete da 10 host
2 reti da 2 host