## Slide 1: Subnetting & Private ip addresses
Mattia Pacchin – mattia@v-research.it

## Slide 2: Subnetting
Subnetting = suddivisione di una rete in sottoreti
Può essere comodo suddividere delle reti molto grandi in sottoreti più piccole per facilità di gestione. Esempio: azienda con diversi uffici o reparti
Come possiamo trovare delle sottoreti partendo da un blocco di indirizzi? Es: 180.190.0.0/16
  Traduciamo in binario: 10110100.10111110.00000000.00000000/16
  Prendo il prefix così com’è e vi aggancio il primo numero del postfix (nuovo prefix = /17):
    Subnet 1: 10110100.10111110.00000000.00000000/17
    Subnet 2: 10110100.10111110.10000000.00000000/17
  Le nuove reti saranno:
    Subnet 1: 180.190.0.0/17
    Subnet 2: 180.190.128.0/17
Qual è la dimensione dei blocchi?
  Blocco di partenza = /16 -> 2^(32-16) = 2^16 = 65.536 indirizzi
  2 blocchi creati = /17 -> 2^(32-17) = 2^15 = 32.768 indirizzi
  Subnet mask = 11111111.11111111.10000000.00000000 = 255.255.128.0

## Slide 3: Subnetting

## Slide 4: Indirizzi ip riservati
Alcuni indirizzi ip non possono essere assegnati agli host perché hanno funzioni speciali
  Indirizzo di rete -> bit e suffix = 0
  Indirizzo directed broadcast -> bit e suffix = 1 -> mando un messaggio a tutti gli host della rete
  Indirizzo con tutti i bit a 0 -> questo host su questa rete
  Indirizzo con tutti i bit a 1
  127.0.0.1 -> Indirizzo di loopback (localhost)