## Slide 1: Ritardo, Traceroute e Throughput
Mattia Pacchin – mattia@v-research.it

## Slide 2: Schema di un router

## Slide 3: Ritardo di trasmissione dei pacchetti su Internet
Esistono 4 fattori che possono causare ritardi nella consegna dei pacchetti:
  Elaborazione -> tempo necessario per determinare la porta di uscita del router
  Accodamento -> tempo speso nel buffer prima di essere trasmesso
  Trasmissione -> dipende dalla velocità di trasmissione e dalla dimensione del pacchetto
  Propagazione -> tempo necessario per percorrere la distanza verso il router successivo

## Slide 4: Ordine di grandezza dei ritardi
Trasmissioni locali (nazionali) = 10-20ms
Trasmissioni internazionali (stesso continente) = 30-50ms
Trasmissioni intercontinentali = 100-150ms
Quando giocate online, dove si trovano i server a cui siete connessi?

## Slide 5: Come misuro il ritardo?
Ping -> dato un indirizzo di destinazione, il calcolatore manda una serie di messaggi e misura il tempo che intercorre tra l’invio e la ricezione della risposta = RTT
RTT = Round Trip Time

## Slide 6: Traceroute
Il traceroute misura il ritardo (RTT) tra la sorgente e tutti gli apparati di rete intermedi