## Slide 1: ISO/OSI VS TCP/IP p.1
Mattia Pacchin – mattia@v-research.it

## Slide 2: Stack ISO/OSI
Standard teorico proposto dalla ISO (International Standardization Organization)
Stabilisce l’architettura logica di rete che viene suddivisa in 7 livelli
Segue uno schema logico-gerarchico nella suddivisione dei livelli e prevede l’implementazione di diversi protocolli che, insieme, permettono di gestire tutto il flusso di una comunicazione
Applicazione
Presentazione
Sessione
Fisico
Collegamento Dati
Rete
Trasporto

## Slide 3: Stack TCP/IP
Standard de facto per lo scambio di informazioni in Internet
Il nome è composto dai due principali protocolli che vengono utilizzati dallo stack protocollare: TCP (livello di trasporto) e IP (livello di rete)
4 livelli permettono di eseguire la comunicazione tramite internet
Applicazione
Fisico
Rete
Trasporto
Collegamento Dati

## Slide 4: Stack TCP/IP
Applicazione
Fisico
Rete
Trasporto
Collegamento Dati
Livello | Protocolli | Pacchetto | Implementazione | Indirizzamento
5 | HTTP, HTTPS, FTP, TLS | Messaggio | SW | Nomi
4 | TCP, UDP, SCTP | Segmento | SW | Porte
3 | IP | Datagramma | SW | Indirizzi IP
2 | Ethernet | Frame | HW | Indirizzi MAC
1 |  | Bit | HW | 

## Slide 5: Incapsulamento
Quando si vuole inviare un’informazione, i dati vengono incapsulati ogni qualvolta passino da un livello al livello sottostante.
L’informazione sarà contenuta nel payload e ogni livello aggiungerà un header al pacchetto che verrà inviato una volta raggiunto il livello fisico
Applicazione
Fisico
Rete
Trasporto
Collegamento Dati

## Slide 6: Error Detection
Può capitare che durante la comunicazione dei pacchetti vengano smarriti, ricevuti con un ordine sbagliato o che arrivino semplicemente a destinazione corrotti
Come posso risolvere il problema?
  Devo implementare degli algoritmi di error checking
  Se uno o più pacchetti presentano degli errori, vengono ritrasmessi
Applicazione
Fisico
Rete
Trasporto
Collegamento Dati

## Slide 7: Livello Fisico
Il livello fisico si occupa della trasmissione di bit grezzi sul canale di comunicazione. I requisiti di progetto devono assicurare che ogni bit trasmesso con valore 1 sia ricevuto ancora con valore 1 e non con valore 0.
Problemi tipici:
  quali segnali elettrici dovrebbero essere usati per rappresentare un 1 e uno 0
  quanti nanosecondi deve durare un bit
  se la trasmissione può avvenire simultaneamente in entrambe le direzioni
  come si stabilisce la connessione iniziale e come viene abbattuta quando entrambe le parti hanno terminato
  quanti contatti deve avere il connettore di rete e quale funzione va assegnata a ciascuno
Le specifiche riguardano per lo più interfacce meccaniche o elettriche e temporizzazione, oltre al mezzo di trasmissione che si trova sotto al livello fisico.
Applicazione
Fisico
Rete
Trasporto
Collegamento Dati

## Slide 8: Livello Data Link
Per Internet si è scelto di affidarsi ad una rete a commutazione di pacchetto basata su un livello privo di connessione, in grado di operare attraverso differenti reti.
Il livello Data Link descrive che cosa devono fare i collegamenti (linee seriali ed Ethernet).
Più che un vero e proprio livello nel senso usuale del termine, è un’interfaccia tra l’host e il mezzo trasmissivo.
Applicazione
Fisico
Rete
Trasporto
Collegamento Dati